## Slide 1: Разширение на ПГ PROCONOS чрез система за генериране, експорт и параметризиране на метамодели
Николай Демирев

## Slide 2: Съдържание
Програмна генерация
Преглед на съществуващите методи за програмна генерация.
Недостатъци на съществуващите методи за програмна генерация.
Описание на разработваната система.
Проблеми, които разработваната система разрешава.
Идеи за бъдещо развитие.

## Slide 3: Програмна генерация
Езиците за програмиране на PLC описват метамодели на системи за управление
След имплементиране програмата се превежда на ANSI-C
След превода към ANSI-C следва компилиране към изпълняем машинен код за съответния хардуер
Преминаването от съответния език към ANSI-C се нарича програмна генерация

## Slide 4: Преглед на съществуващите методи за програмна генерация
FBD (Function block diagram)
  Всички функции, входове и изходи са представени като блокове.
  Блоковете се свързват с линии.
  Посоката на изпълнение е от ляво надясно, с изключение на обратните връзки.

## Slide 5: Преглед на съществуващите методи за програмна генерация
SFC (Sequential function charts)
  Представлява разширен автомат.
  Според стандарта IEC 61131-3, SFC е начин за структуриране на програми и функционални блокове
  Състои се от два основни елемента – стъпки и преходи

## Slide 6: Преглед на съществуващите методи за програмна генерация
Програмен генератор PROCONOS
  Реализиран на базата на т. нар. Автомат на Мур.
  Практическа реализация на автомата е чрез графи
  SFG (Граф за сигнални трансформации) съставен от свързани функционални модули
  STG (Граф за преходи на състоянието) реализира се логиката вложена в модела на описваната система (Tasks)

## Slide 7: Преглед на съществуващите методи за програмна генерация
Matlab/Simulink – Real-Time Workshop
  Математически изчисления
  Разработка на алгоритми
  Анализ на данни, изследвания и визуализация
  Програмите се състоят от блок диаграми
  Всеки блок може да съдържа блок диаграма
  Генерация на C код за различни платформи

## Slide 8: Недостатъци на съществуващите методи за програмна генерация
Сложни системи разработени, чрез разгледаните езици могат да съдържат много функционални блокове и връзки
Повечето блокове представляват атомарни действия
Трудно създаване, поддръжка, валидация и промяна
Много време отнема настройването на отделните функционални блокове и свързването им
Сложен потребителски интерфейс

## Slide 9: Описание на разработваната система
Съхраняване и отваряне на съществуващи конфигурации
Създаване на задачи
Настройка на задачите
Експортиране на създадените конфигурации във формат подходящ за интерпретация от интерпретатора на програмния генератор PROCONOS

## Slide 10: Описание на разработваната система
Библиотека с шаблони
Възможност за използване на съществуващи сложни модули (шаблони)
Възможност за дефинирани потребителски шаблони

## Slide 11: Описание на разработваната система
Детайлен изглед в библиотеката за шаблони

## Slide 12: Описание на разработваната система
Инстанциране на шаблоните
Конфигуриране на портовете
Търсене между инстанцираните шаблони по име
Сортиране по име и ред на добавяне

## Slide 13: Описание на разработваната система
Възможност за настройване на директорията съдържаща шаблоните
Други настройки

## Slide 14: Описание на разработваната система
Създадените конфигурации и шаблони се съхраняват под формата на XML документи

## Slide 15: Проблемите, които разработваната система разрешава.
Премахва необходимостта от сложни настройки на много на брой еднитипни входни портове на функционални модули.
Пример: Multiplexor 16

## Slide 16: Проблемите, които разработваната система разрешава.
Премахва необходимостта от сложни настройки на много на брой еднитипни входни портове на функционални модули.
Пример: Demultiplexor 16

## Slide 17: Проблемите, които разработваната система разрешава.
Бързо създаване на сложни конфигурации
Лесно валидиране
Намаляне на възможността за грешки
Лесно разширение на библиотеката с шаблони
Експорт в XML формат, който помага при използване на Source Control Systems за разработване на конфигурациите от екип от инженери

## Slide 18: Идеи за бъдещо развитие.
Интеграция с програмния генератор PROCONOS
Разработване на анализатор за конфигурации
  Валидация на комуникационните адреси
  Валидация на връзките между портовете на отделните функционални модули по тип
  Валидация на повтарящите се параметри

## Slide 19
Благодаря за вниманието!

## Slide 20
Въпроси?